## Slide 1
GAIA 构造
최범철 과장

## Slide 2: Contents
1. 项目
2. 前面部构造
3. 内部构造
4. 右侧部构造
5. 后面部构造
6. 上部构造
7. Sensor 种类
8. Process

## Slide 3: 1. 概要
■ GAIA ( GST Advanced Innovative Abatement )
Scrubber Type | Burn & Wet Type
Model | GAIA-I Single / Dual
Dimension | Single : 780(W) x 1,000(D) x 2,194(H) Dual: 1840(W)x780(D)x1874(H)
Application | Semiconductor & Display
Inlet Qty | 1~6 Inlet [NW40 / NW50]
Total Flow capa | 1000slm
PM Target | 3 Months
Single
Dual

## Slide 4: 1.概要
Gas In
Gas Out
Process Chamber
Vacuum Pump
GAIA Scrubber
Exhaust Duct
大气排出
■ GAIA Waste Gas Flow

## Slide 5: 1.概要
前面
后面
■ GAIA 外观

## Slide 6: 1.概要
左侧
右侧
■ GAIA 외관

## Slide 7: 2.前面部构造
(1) Touch Panel
(2) Power Switch
(3) EMO Switch
(4) 排气扇
(5) 电箱 Door Switch
4
4
4
4
1
3
2
5

## Slide 8: 2.前面部构造
- 显示设备内Sensor的数据值
- 显示设备运行状态
- 显示报警记录
- 设定报警值
- 设备基本操作（运转、停止、复位）
- 设备运行所需的Parameter设置
(1) Touch Panel (操作画面)

## Slide 9: 2.前面部构造
- 设备电源的按钮
(2) Power Switch

## Slide 10: 2.前面部构造
- Emergency Switching Off
- 发生紧急情况时切断电源的开关
(3) EMO Switch

## Slide 11: 2.前面部构造
- 上部2个， 下部2个
- 电箱内部热排气功能
(4) 排气扇

## Slide 12: 2. 前面部构造
- 电箱部把手
(5) 电箱部 Door Switch

## Slide 13: 3. 内部构造
▶ 按照气体处理过程， 由Gas Inlet, Burner, Reactor, Wet Tower, Wet Tank构造
Gas Inlet
- Heating Jacket
NW40, 50 3-Way V/V
Inlet Scrapper
Hot N2
Pressure & Temp sensor
Burner
- LNG/O2 Nozzle
UV Sensor 2ea
Hastelloy
Inlet N2 Sleeve
Reactor
- Hastelloy
- Y reactor zone
- Y zone water
curtain
Wet Tower
- Special design for gas flow
Fresh water spray
Venturi (Option)
Wet Tank
- PVC material
- Temp, leak, level
sensor
HCS powder filter
H/E Hastelloy

## Slide 14: 3. 内部构造– Gas Inlet
(1) 3Way-Valve（三向阀）
(2) Inlet Pressure Sensor（压力Sensor）
(3) Inlet Pipe（Inlet管道）
(4) Motor Scraper（马达刮刀）
1
2
3
4

## Slide 15: 3. 内部构造– Gas Inlet
(1) 3Way-Valve
- 三向阀
- Inlet流入的危害气体按照设备的状况变更气体路径方向的阀门
- Open : Burner流入（燃烧器）
- Close : Bypass后流入备件设备
Waste Gas
Bypass
Burner

## Slide 16: 3. 内部构造– Gas Inlet
(2) Inlet Pressure Sensor
- 测量设备Inlet流入气体的压力
- 大气压“0mmH2o”基准，测量正压和负压
- 3Way-Valve ~ Inlet 压力测定
- 范围 : -250mbar ~ +250mbar
- 输出 : 0 ~ 10V
- 输入 : DC 14 ~ 30V
Port

## Slide 17: 3. 内部构造 – Gas Inlet
(3) Inlet Pipe
- 连接三向阀和燃烧器的管道(危害气体移动管道）

## Slide 18: 3. 内部构造– Gas Inlet
(4) Motor Scraper（马达刮刀）
- 使于马达连接的刮刀旋转
- 来消除 Inlet排管里的Powder 堵塞

## Slide 19: 3. 内部构造 – Burner(燃烧器)
(1) Burner Plate
(2) Inlet Gas Port
(3) Teflon Guide
(4) Flame Sensor
(5) LNG Module
1
2
3
4
5

## Slide 20: 3. 内部构造– Burner
(6) Sensor N2 Purge
(7) LNG 流入 Port
(8) CDA 流入 Port
(9) O2 流入 Port
(10) PCW Supply（进水口）
(11) PCW Return（出水口）
(12) Burner Temp Switch
6
7
8
9
10
11
12

## Slide 21: 3. 内部构造– Burner
-此处为供应LNG，O2，CDA来形成火焰以处理由Inlet进气口流入的气体之部位
(1) Burner Plate

## Slide 22: 3. 内部构造– Burner
- Inlet管道连接后危害气体进入到燃烧器的地方
(2) Inlet Gas port

## Slide 23: 3. 内部构造– Burner
- 安装在进气口，防腐蚀功能
- Powder 堵塞防止功能
(3) Teflon Tube

## Slide 24: 3. 内部构造– Burner
- 燃烧器内部火焰检测的感应器
(4) Flame Sensor (火焰感应器)

## Slide 25: 3. 内部构造– Burner
- 供应的LNG，O2,CDA混合后发生火花
点火的地方
(5) LNG Module
Burner Gas Nozzle
LNG
O2
CDA
Burner Ceramic Nozzle
Inconel Nozzle

## Slide 26: 3. 内部构造– Burner
- 防止Sensor过热
(6) Sensor N2 Purge

## Slide 27: 3. 内部构造– Burner
- Burning的LNG供应线
(7) LNG 供应 Port

## Slide 28: 3. 内部构造– Burner
- Burning的CDA供应线
(8) CDA 供应 Port

## Slide 29: 3.内部构造– Burner
- Burning的O2供应线
(9) O2 供应 Port

## Slide 30: 3.内部构造– Burner
- Burner 表面冷却水供应线（进水）
(10) PCW-Supply

## Slide 31: 3.内部构造– Burner
- Burner 表面冷却后冷却水回流线
(11) PCW-Return

## Slide 32: 3.内部构造– Burner
- Burner温度上升时感应的感应器
- 上升150℃以上时分离接点
(12) Burner Temp Switch
(燃烧器温度感应器)

## Slide 33: 3.内部构造– Reactor
(1) Reactor
(2) Swirl Water Line
(3) Atomizing Nozzle
(4) Wet Nozzle
(5) Quench Nozzle
(6) Reactor Temp Switch
(7) Venturi Nozzle
1
2
3
4
5
6
7

## Slide 34: 3.内部构造– Reactor
- 危害气体Burn-Wet反应处理的地方
- Burn : 燃烧处理氧化反应
- Wet : 水处理反应
(1) Reactor (리액터)
Y-Reactor

## Slide 35: 3.内部构造– Reactor
Burn
Wet
Cooling
(1)-1 Burn-Wet Process
通过进气口流入的危害气体在Y-Reactor上部
与火焰相遇进行燃烧处理
- 燃烧处理的气体通过Quench冷却，Wet 处理
- 冷却后的气体通过Y-Reactor外部螺旋构造同时进行Wet处理的过程

## Slide 36: 3.内部构造– Reactor
- 内部是气体和火焰相遇，发生反应的地方
- 外部是燃烧处理的Waste Gas进行Wet处理的地方
- 外部螺旋构造，可增大Wet处理
(1)-2 Y-Reactor

## Slide 37: 3.内部构造– Reactor
-在反应器上端斜线方向供应循环水的软管
-在Y反应器表面旋转形成水幕，冷却及防止Powder堆积
功能
- Swirl Guide : 防止水滴飞溅到燃烧器
(2) Swirl Water
Swirl Guide

## Slide 38: 3.内部构造– Reactor
- 为提高水处理效率，对CW进行微喷，处理 Waste Gas
在二流体内部混合CW和Air，液体喷射法
喷水的速度超级慢和细
(3) Atomizing Nozzle(二流体)
전면
후면
좌측면

## Slide 39: 3.内部构造– Reactor
- 在燃烧处理的气体喷循环水 （水处理目的）
- Fullcone Nozzle（喷嘴）
: 圆形喷射形态，
Wet-Chamber内部良好的流量喷循环水
(4) Wet Nozzle
Fullcone Nozzle

## Slide 40: 3.内部构造– Reactor
(5) Quench Nozzle
- 用循环水通过火焰的热气体，喷嘴快速冷却
- Fullcone Nozzle（喷嘴）
:圆形喷射形态，
Wet-Chamber内部良好的流量喷喷循环水
Fullcone Nozzle

## Slide 41: 3.内部构造– Reactor
- Quench冷却效果不正常时Wet-Chamber表面的
温度感知Sensor
- 上升70℃以上时分离接点
(6) Reactor Temp Switch
(温度Switch)

## Slide 42: 3.内部构造– Reactor
(6)-1 Packing Zone
上部
Packing
下部

## Slide 43: 3.内部构造– Reactor
- 微细粉尘凝集效果
-在窄的区间内喷快速流速的水
(7) Venturi Nozzle (喷嘴)

## Slide 44: 3.内部构造– Reactor
(7)-1 Venturi
- 粉尘凝集功能

## Slide 45: 3.内部构造 – Reactor
(7)-2 Venturi System
Venturi 원리 |  | 
STEP. 1 Full Jet Nozzle | STEP. 2 Venturi | EP.3 Spray Nozzle
- 细粉尘凝集效果 - 减少压力损失 : 在窄的区间内喷快速流速的水引起Ejector效果 | - Powder 凝集部位 : 宽的部位移动到窄的部位 细粉尘凝集效果强 | - 通过Venturi后形成更大的粉尘 - 发生喷水和粉尘的惯性碰撞 在宽的区间内流速减慢的粉尘的惯性碰撞效果 - 因惯性碰撞而掉下来的粉尘流入Tank里 : 流入Tank里的粉尘用HCS处理后排出
STEP.1
STEP.2
STEP.3
Bar Nozzle

## Slide 46: 3.内部构造– Reactor
Nano DUST
(100nm ~ 1um)
이류체 물방울
(1um ~ 100um)
이류체 물방울
Spray 물방울
(100um ~ 1mm)
이류체 + Spray 물방울
Bar Nozzle 물방울
(1mm ~ 10mm)
이류체 + Spray + Bar Nozzle 물방울
<二流体微细喷>
< Venturi Nozzle + Venturi >
46

## Slide 47: 3.内部构造– Wet Tower
1. Exhaust Elbow
2. Exhaust Reducer
3. Exhaust Top Bellows
1
2
3

## Slide 48
- 通过Venturi的粉尘和上端CW的惯性碰撞发生部位
- 凝集完的粉尘通过下端排水出口流入Tank
(1) Exhaust Elbow
3.内部构造– Wet Tower

## Slide 49
- 为了提高水处理效果的Packing zone
(2) Exhaust Reducer
3.内部构造– Wet Tower

## Slide 50: 3.内部构造– Wet Tower
- 处理完的气体排气的地方
- 3-1 : Exhaust Pressure Sensor Port
（排气管道内部压力侦测口）
3-2 : Exhaust Temp Sensor
（排气管道内部温度侦测口）
3-3 : CW Supply Nozzle
（CW供应部）
(3) Exhaust Top Bellows
3-3
3-2
3-1

## Slide 51: 3.内部构造– Wet Tower
- 测量排气管道的压力
(3)-1 Exhaust Pressure Sensor Port

## Slide 52: 3.内部构造– Wet Tower
- 测量排出气体的温度
(3)-2 Exhaust Temp Sensor

## Slide 53: 3.内部构造– Wet Tower
- 供应CW喷嘴
(3)-3 CW Supply Nozzle

## Slide 54: 3.内部构造– Wet Tank
(1) Tank Mesh Filter
(2) Circulation Pump
(3) HCS
(4) Drain Line
(5) Heat Exchange
(6) Manifold
(7) C/W Temp Sensor
(8) S1S2S3 Level Sensor
(9) S5 Level Sensor
(10) Tank Temp Sensor
1
2
3
5
8
9
10
6
7
4

## Slide 55: 3.内部构造– Wet Tank
- 流入Tank的粉尘过滤器
（防止各种循环水喷嘴堵塞目的）
(1) Tank Mesh Filter
(过滤网)

## Slide 56: 3.内部构造– Wet Tank
- Tank内部的废水循环到设备内部
- 用完的废水排出的泵
(2) Circulation Pump
(循环泵)

## Slide 57: 3.内部构造– Wet Tank
- 包含在Tank流入的循环水中的粉尘和异物分离装置
(3) HCS [Hydro Cyclone System]
(离心分离机)

## Slide 58: 3.内部构造– Wet Tank
- Tank内部的酸废水向设备外部排水的管道
- 空压阀门 : 排水时开关的排水阀门
(4) Drain Line
(排水管)

## Slide 59: 3.内部构造– Wet Tank
- 循环水温度的冷却装置
PCW和循环水交叉冷却
(5) Heat Exchange
(热交换器)

## Slide 60: 3.内部构造– Wet Tank
- 在热交换器冷却的循环水分配后需要的地方供应
- Flow Sensor : 循环水流量测量机
(6) Manifold
(매니폴드)
Quench Line
Wet Line
Swirl Line
Quench
Wet
Swirl

## Slide 61: 3.内部构造– Wet Tank
- 测量在热交换器冷却完的循环水温度
(7) C/W Temp Sensor
(循环水温度传感器)

## Slide 62: 3. 内部构造 – Wet Tank
- 测量Tank内部水位
(8) S1S2S3 Level Sensor
S1 : High
S2 : Middle
S3 : Low

## Slide 63: 3. 内部构造– Wet Tank
- 测量Tank内部最高的水位
(9) S5 Level Sensor
S5 : High High

## Slide 64: 3. 内部构造 – Wet Tank
- 测量Tank内部循环水的温度
(10) Tank Temp Sensor
(Tank 温度传感器)

## Slide 65: 4. 右侧部构造
(1) LNG Line
(2) Main CDA Line
(3) O2 Line
(4) Main N2 Line
4
3
2
1

## Slide 66: 4. 右侧部构造
- 用于火焰形成燃料的天然气供应线
(1) LNG Line

## Slide 67: 4. 右侧部构造
- 天然气手动开关阀门
(1)-1 LNG Manual Valve
(LNG 手动阀)

## Slide 68: 4. 右侧部构造
- 点火时控制天然气供应的电磁阀
(1)-2 LNG Solenoid Valve
(主LNG 电磁阀)

## Slide 69: 4. 右侧部构造
- 点火时按照天然气设定值，流量供应的控制器
(1)-3 LNG MFC
[Mass Flow Controller]
(LNG 流量控制器)

## Slide 70: 4. 右侧部构造
-点火时控制天然气供应的电磁阀
(1)-4 LNG Solenoid Valve
(副LNG 电磁阀)

## Slide 71: 4. 右侧部构造
(2) Main CDA Line
-用于火焰形成燃料的CDA供应线

## Slide 72: 4. 右侧部构造
-CDA手动开关阀门
(2)-1 CDA Manual Valve
(CDA 手动阀门)

## Slide 73: 4. 右侧部构造
- 供应CDA压力在压力表表示
- 手动操作可以调节压力
(2)-2 CDA Regulator
(CDA 压力调节器)

## Slide 74: 4. 右侧部构造
-点火时按照CDA设定值，流量供应的控制器
(2)-3 CDA MFC
[Mass Flow Controller]
(CDA流量控制器)

## Slide 75: 4. 右侧部构造
-点火时控制CDA供应的电磁阀
(2)-4 CDA Solenoid Valve
(CDA 电磁阀)

## Slide 76: 4. 右侧部构造
(3) O2 Line
-用于火焰形成燃料的氧气供应线

## Slide 77: 4. 右侧部构造
- 氧气手动开关阀门
(3)-1 O2 Manual Valve
(O2 手动阀)

## Slide 78: 4. 右侧部构造
-供应氧气压力在压力表表示
- 手动操作可以调节压力
(3)-2 O2 Regulator
(O2压力调节器)

## Slide 79: 4. 右侧部构造
-点火时按照氧气设定值，流量供应的控制器
(3)-3 O2 MFC [Mass Flow Controller]
(O2流量控制器)

## Slide 80: 4. 右侧部构造
- 由气压开闭的气动阀
- 点火时控制氧气供应
(3)-4 O2 Pneumatic Valve
(O2 气动阀)

## Slide 81: 4. 右侧部构造
(4) Main N2 Line
- 氮气供应线

## Slide 82: 4. 右侧部构造
- 氮气手动开关阀门
(4)-1 N2 Manual Valve
(N2 手动阀)

## Slide 83: 4. 右侧部构造
-供应氧气压力在压力表表示
- 手动操作可以调节压力
(4)-2 N2 Regulator
(N2压力调节器)

## Slide 84: 4. 右侧部构造
-控制氮气供应的电磁阀
(4)-3 N2 Solenoid Valve
(N2 电磁阀)

## Slide 85: 5. 后面部构造
(1) PCW-Supply Line
(2) PCW-Return Line
(3) BCW Line
(4) Drain Line
4
3
2
1

## Slide 86: 5.后面部构造
(1) PCW-Supply Line
- PCW 供应线
- PCW : 是冷却水，使用后排出，在设备内部 不与其他流体混合

## Slide 87: 5.后面部构造
-PCW手动开关阀门
(1)-1 PCW-S Manual Valve
(PCW-S 手动阀)

## Slide 88: 5.后面部构造
-由气压开闭的气动阀
- 控制PCW供应
(1)-2 PCW-S Pneumatic Valve
(PCW-S 气动阀)

## Slide 89: 5.后面部构造
(2) PCW-Return Line
- 使用完的PCW排出管

## Slide 90: 5.后面部构造
- PCW手动开关阀门
(2)-1 PCW-R Manual Valve
(PCW-R 手动阀)

## Slide 91: 5.后面部构造
- 通过PCW压力变化量可以确认PCW漏水的状态
(2)-2 PCW Leak Check Gauge
(PCW漏水检测表)

## Slide 92: 5.后面部构造
- 测量使用完的PCW排出流量
(2)-3 PCW Flow Sensor
(PCW 流量传感器)

## Slide 93: 5.后面部构造
(3) CW Line
- 客户提供的常用水供应线
- 用于补充循环水及Wet处理、冷却

## Slide 94: 5.后面部构造
- CW手动开关阀门
(3)-1 BCW Manual Valve
(BCW 手动阀)

## Slide 95: 5.后面部构造
- 供应CW压力在压力表表示
- 手动操作可以调节压力和流量
(3)-2 BCW Regulator
(BCW 压力调节器)

## Slide 96: 5.后面部构造
- 过BCW压力变化量可以确认BCW漏水的状态
(3)-3 BCW Leak Check Gauge
(BCW 漏水检测表)

## Slide 97: 5.后面部构造
- 由气压开闭的气动阀
- 控BPCW供应
(3)-4 BCW Pneumatic Valve
(BCW 气动阀)

## Slide 98: 5. 后面部构造
(4) Drain Line
(排水管)
- 酸废水排出的管道

## Slide 99: 5. 后面部构造
-手动开关阀门
(4)-1 Drain Manual Valve
(排水手动阀)

## Slide 100: 5. 后面部构造
(1) Solenoid Valve [SOL 1]
(2) Solenoid Valve [SOL 2]
(3) Heat Exchange [BCW]
1
2
3

## Slide 101: 5. 后面部构造
- 1차측에 상시 CDA가 공급되어 있다가 필요시
24V 전압을 인가하여 Valve를 Open시켜 2차측
으로 CDA가 필요한 Part에 공급하는 장치
- 공압 Valve 제어
(1) Solenoid Valve [SOL 1]
(电磁阀)

## Slide 102: 5.后面部构造
- 1차측에 상시 CDA가 공급되어 있다가 필요시
24V 전압을 인가하여 Valve를 Open시켜 2차측
으로 CDA가 필요한 Part에 공급하는 장치
- 3Way Valve 제어, Cylinder 제어
(2) Solenoid Valve [SOL 2]
(솔레노이드 밸브)

## Slide 103: 5.后面部构造
-BCW温度的冷却装置
-BCW和PCW交叉冷却
(3) Mini Heat Exchange [BCW]
(热交换器)

## Slide 104: 5.后面部构造

## Slide 105: 6. 上部构造
(1) 警灯
(2) Gas Detector
(3) Damper
3
2
1

## Slide 106
- 设备的状态用3种颜色来表示
- 绿色 : 正常, 黄色 : 警告, 红色 : 危险
(1) 警灯
6.上部构造

## Slide 107: 6.上部构造
- 表示设备内部天然气漏气的浓度
(2) Gas Detector (天然气感应器)

## Slide 108: 6.上部构造
- 调节排出管压力的装置
(3) Damper (댐퍼)

## Slide 109: 7. Sensor 构造
EMERGENCY | Gas Detector | 天然气漏气感应器
 | Smoke Sensor | 电箱部烟雾感应器
 | UV/IR Sensor | 设备内部火焰感应器
 | Liquid box Leak Senssor | 水管部漏水感应器
 | Tank Leak Sensor | Tank外部漏水感应器
PRESSURE | Exhaust Pressure Sensor | 排出管道压力感应器
 | PAB(Inlet Pressure) Sensor | Inlet气口压力感应器
FLAME | Flame Sensor 1 | 燃烧器内部火焰感应器（燃烧器上面部）
 | Flame Sensor 2 | 燃烧器内部火焰感应器（燃烧器侧面部）
TEMP | Burner Temp Switch | 燃烧器表面温度感应器（150度固定值感知）
 | Reactor Temp Switch | Wet-Chamber表面温度感应器（70度固定值感知）
 | Circulation Temp Sensor | 测量冷却后的废水温度感应器
 | Tank Temp Sensor | 测量Tank里废水的温度感应器
 | Exhaust Temp Sensor | 测量排气排气管内部的温度感应器
FLOW | Swirl Flow Sensor | Swirl 循环水流量感应器
 | Wet Nozzle Flow Sensor | Wet Nozzle循环水的流量感应器
 | Quenching Flow Sensor | Quench 循环水的流量感应器
 | PCW Flow Sensor | PCW回收流量感应器
 | BCW Flow Sensor | BCW流量感应器
TANK LEVEL | S1S2S3 Level Sensor | Tank内部水位感应器 （低，中，高 感知3个水位）
 | S5 Level Sensor | Tank内部最高水位感知(High High)

## Slide 110: 7. Sensor 构造- Emergency（紧急）
(1) Gas Detector
- 测量设备内部天然气的漏气浓度

## Slide 111
(2) Smoke Sensor
- 电箱内部烟雾检测感应器
7. Sensor 构造 – Emergency（紧急）

## Slide 112: 7. Sensor构造– Emergency（紧急）
(3) UV/IR Sensor
- 设备内部火灾感应器

## Slide 113: 7. Sensor构造– Emergency（紧急）
(3) Liquid Box Leak Sensor
- 后侧部水管位置漏水检测感应器

## Slide 114: 7. Sensor构造– Emergency（紧急）
(4) Tank Leak Sensor
- Tank外观漏水传感器

## Slide 115: 7. Sensor构造- Pressure
(1) Inlet Pressure Sensor（Inlet压力传感器）
- 设备Inlet排管内部的压力测量感应器

## Slide 116: 7. Sensor构造- Pressure
RANGE​ |  | 0V​ | 5V​ | 10V​
+/- 250mbar​ | 0~10V​ | 572.5 Torr​ -2549 mmH2O​ | 760.0 Torr​ 0 mmH2O​ | 947.5 Torr​ +2549 mmH2O​

## Slide 117: 7. Sensor构造- Pressure
(2) DPT Sensor（排出管压力感应器）
- CH1 : 检测Exhaust部的压力
- CH2 : 检测Cabinet 排气压力

## Slide 118: 7. Sensor 构造 - Pressure
RANGE​ |  | 0V​ | 5V​ | 10V​
20~0 mbar​ | 0~10V​ | 760.0 Torr​ 0 mmH2O​ | 752.5 Torr​ - 101.9 mmH2O​ | 745.0 Torr​ - 203.9 mmH2O​

## Slide 119: 7. Sensor 构造 - Flame
(1) Flame Sensor
- 燃烧器内部火焰感应器

## Slide 120: 7. Sensor 构造 - Temp
(1) Burner Temp Switch
- Burner温度上升时感应的感应器
- 上升150℃以上时分离接点

## Slide 121: 7. Sensor 构造 - Temp
(2) Reactor Temp Switch
- Quench冷却效果不正常时Wet-Chamber表面的
温度感知Sensor
- 上升70℃以上时分离接点

## Slide 122: 7. Sensor 构造 - Temp
(3) Circulation Temp Sensor
(循环水温度感应器）
-测量在热交换器冷却完的循环水温度
- 超过45℃以上Alarm （宕机设备）

## Slide 123: 7. Sensor 构造 - Temp
(4) Tank Temp Sensor
- 测量Tank内部循环水的温度
- 超过50℃ high Alarm（宕机设备）

## Slide 124: 7. Sensor 构造 - Temp
(5) Exhaust Temp Sensor
-测量排出气体的温度
- 超过40℃ high Alarm （宕机设备）

## Slide 125: 7. Sensor 构造 - Flow
(1) Swirl Flow Sensor
-Swirl Water流量测量感应器
流量6 lpm以下发生low Alarm（宕机设备）

## Slide 126: 7. Sensor 构造 - Flow
(2) Wet Nozzle Flow Sensor
- Wet Nozzle 流量测量感应器
- 流量6 lpm以下发生low Alarm（宕机设备）

## Slide 127: 7. Sensor 构造 - Flow
(3) Quenching Flow Sensor
- Wet Nozzle 流量测量感应器
-流量6 lpm以下发生low Alarm（宕机设备）

## Slide 128: 7. Sensor 构造 - Flow
(4) PCW Flow Sensor
-测量使用完的PCW排出流量感应器
- 流量25 lpm以下发生low Alarm(宕机设备)

## Slide 129: 7. Sensor 构造 - Flow
(5) BCW Flow Sensor
- 供应给设备的BCW流量感应器
- Alarm值
Ventur ：1 lpm以下
Exhaust:1.5 lpm以下

## Slide 130: 7. Sensor 构造 - Tank
(1) S1S2S3 Level Sensor
-测量Tank内部水位

## Slide 131: 7. Sensor 构造 - Tank
(2) S5 Level Sensor
-测量Tank内部最高的水位
（ 感知时设备立刻宕机 ）

## Slide 132
인재문화팀 / 과장 최범철
  010 8870 8050
  bcchoi2@gst-in.com